Toimivusdeklaratsioon nr 2/OG/2015

- Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: polüetüleen reoveepuhasti OG-2.0/OG-3.0.

Kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud reoveepuhasti mahuga 2000 liitrit / 3000 liitrit.

Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

toote number:	(ka mahuti ümbrisele paigutatud number).

- Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või –otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

arvestuslikult kuni 50 inimesele mõeldud kohapeal paigaldatav reoveepuhasti koos lisavarustusega, mida kasutatakse olmereovee kogumiseks, puhastamiseks ja ärajuhtimiseks. Ratassõidukite liiklus mahuti kohal maapinnal on keelatud.

- Artikli 11 lõikes 5 nõutud kaubanimi ja tootja kontaktaadress:

Eko Roto Sp. z o. o.

Komorowska 75

05-830 Strzeniówka, Poola.

- Asjakohastel juhtudel volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress: ei ole asjakohane.

- V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamis- ja kontrollisüsteem:

hindamissüsteem 3.

- Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:

EN 12566-1:2000/A1:2003 (PN EN 12566-1:2004/A1:2006). Arvestuslikult kuni 50 inimesele mõeldud väikereoveepuhastid. 1. osa: kohapeal paigaldatavad reoveepuhastid.

Toote tüübikatse protokoll: 1017–CPD–05.312.166, ülevaatus nr 1,

TUV SUD CZECH s.r.o.

Novodvorska 994, 142 21 Praha 4, Tšehhi Vabariik.

Asutuse identifitseerimisnumber: 1017.

Sellise ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral, mille kohta on välja antud Euroopa tehniline hinnang: ei ole asjakohane.

- Deklareeritav toimivus:

| Põhinäitajad | Toimivus | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
| --- | --- | --- |
| Mõõtmed | Vastab nõuetele | PN EN 12566-1:2004/A1:2006 |
| Hermeetilisus | Positiivne tulemus | PN EN 12566-1:2004/A1:2006 |
| Maht | 2000 l / 3000 l | PN EN 12566 1:2004/A1:2006 |
| Konstruktsiooni tugevus | 28 kN/m! | PN EN 12566-1:2004/A1:2006 |
| Hüdrauliline läbilaskvus Puhastusefektiivsus | 0,35 g kuul 99,9% | Katsetus kooskõlas EN 12566-1:2000/A1:2003 lisaga B |
| Vastupidavus | Vastab nõuetele | PN EN 12566-1:2004/A1:2006 |

- Asjakohane tehniline dokumentatsioon või spetsiaalne tehniline dokumentatsioon: kasutaja käsiraamat.

Eespool nimetatud toote toimivus vastab deklareeritavale toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon antakse välja kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastas: 				JUHATUSE ASEESIMEES

Strzeniówka, 22. oktoober 2015	Edyta Czepłowska